湖北房县工业园区扩区调区规划

环境影响报告书简本

# 一、规划背景

湖北房县工业园区的前身为房县青峰工业园，2002年由省住建厅、乡镇企业管理局和省国土资源厅联合组织清理整顿，对青峰工业园检查验收后，以鄂企指字〔2002〕46号文件正式批准青峰工业园为省管工业园区，2004年经省政府考核审议后确认保留。2006年8月，在全国开展园区清理整顿和审核工作的背景下，经省政府再次清理审议并报国家发改委批准，房县青峰工业园更名为湖北房县工业园区，为全省首批确认保留的省级园区之一。并被列入《中国开发区审核公告目录》（2018年版），核准面积22.89公顷，批准的主导产业为生物医药、食品饮料、纺织。

房县青峰工业园位于房县青峰街村，在青峰集镇规划区范围内，位于谷竹高速公路以南1公里处，用地面积12公顷，但此工业园无总规和控规，园区内无工业企业，实已名存实亡，近年来，在省市各级各部门的高度重视和支持下，房县大力实施“工业强县”战略，先后出台了加快工业经济跨越式发展的一系列政策措施，促进了房县工业园区发展，房县人民政府以房政文〔2013〕77号文件向十堰市人民政府请求转报房县工业园区迁址更名，园区用地范围由青峰镇迁址至县城郊，形成了东城、西城和北城等的“一区三园”的工业园区格局。

在此背景下，房县人民政府同意将原位于东区的泰山庙工业园设立为房县东城工业园。东城工业园由房县工业园区管委会履行统一规划、统一管理、统一建设。根据十堰市人民政府出具的<关于《房县工业园区东城工业园总体规划》（2013-2018）、《房县工业园区北城生态产业园总体规划》（2015-2030）的批复中的相关信息，房县工业园区东城工业园规划范围：东至解家湾一组，南接县级一级路，西面及北面紧靠保留自然山体。园区规划占地面积200公顷，定位以医药、电子、汽车配件、磷化产品加工等中小企业为主。

北城工业园位于红塔镇东北方向，位于房县城区西北方向4km处。规划面积为6.75km2，范围东西向以大里沟和高枧河为界，向北以山体为界。根据用地的规模、现状、周边建设的情况及总体规划功能布局的要求，本着近远期相结合、分期推进、重点开发的原则，规划形成“一心、两轴、三片”的空间布局。一核：综合服务中心，位于园区的入口处，配套商业金融、商务办公、规划展示、产品展示、技术交流、会议会务、酒店接待等功能；两轴：聚业大道景观轴，串联综合服务中心与生物制药产业园，是向来宾展示园区景观的轴线；产业发展轴，串联农产品加工产业园与生物制药产业园，是园区产业持续发展的轴线；三片：包括农产品加工产业园、生物制药产业园、配套生活区，是三个空间分隔，功能联系的片区。房县北城工业园以“错位发展、近融远接、高新快好”的原则进行产业发展。以农产品加工、生物制药为主导型产业，以产业综合服务区、现代物流服务区和城市生活休闲综合服务区为辅助型产业。并以带状公共绿地以及主要道路进行分隔和联系。

根据《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》和《湖北省人民政府关于进一步加快发展节能环保产业的实施意见》（鄂政发〔2015〕15号），房县人民政府进一步提出了要把房县循环经济产业园建设成为符合可持续发展理念的循环经济区，使房县工业经济总量迅速扩展、增速不断加快、结构日益改善。在此背景下，房县启动了房县循环经济产业园园区的规划。2017年12月19日房县人民政府以房政发〔2017〕20号出具《关于设立房县循环经济产业园的通知》，该通知中明确：将房县循环经济产业园作为独立的产业园区，纳入房县工业园总体规划，园区投入使用后，由县工业园区管委会管理。

根据房县第十八届人民代表大会第三次会议，2019年把实体经济作为县城经济的命脉，优化产业结构，加快动能转换，推动高质量发展。加快构建现代工业体系。持续推动“工业倍增计划”，大力发展园区经济，力争实现规上工业产值75亿元。实施主导产业提升工程、“百企十亿技改工程”、新兴产业培育工程、中小企业成长工程、民营经济强体工程、园区扩园增效工程。在此背景下，为了进一步强化城市工业实力，全县深入实施工业强县战略，突出特色，重手招商，加速中小型加工类企业进入，发展多圆格局。建设湖北房县产业基地（纺织产业园），包含两个子项目：智慧纺织基地和针纺产业园。

2022年10月，经湖北省发改委批准扩区调区，扩区调区后房县工业园区包含“一区四园”，分别为东城工业园、北城工业园、循环经济产业园和纺织产业园，总面积为266.14公顷。

区块一（东城工业园）面积9.15公顷，四至范围为东至解家湾村，南至八里村，西至孙家湾村，北至孙家湾村，产业类型以机械制造加工、农副产品加工为主；

区块二（北城工业园）面积186.88公顷，四至范围为东至黑沟村，南至邓营村，西至高枧河，北至况营村，产业类型以汽车零配件加工、农副产品加工、建材、电子信息产业为主；

区块三（循环经济产业园）面积26.96公顷，四至范围为东至莲花村，南至莲花村，西至塘溪村，北至莲花村，产业类型以再生资源利用为主；

区块四（纺织产业园）面积43.15公顷，四至范围为东至十房高速公路，南至环城北路，西至塘溪村，北至谷竹高速公路，产业类型以纺织服装为主。

# 二、规划概述

湖北房县工业园区按照“一区四园”的产业格局，着力发展园中园、园外园，到2025年基本建成1个五百亿级循环经济产业集群，1个百亿级纺织服装产业集群及4个五十亿级汽车汽配、建材卫浴、电子信息、清洁能源特色产业集群。

综合考虑工业园区的扩区建设和未来产业发展的需求，结合《房县国土空间总体规划》（2021-2035年）的规划要求，依托各县市中心城区及其周边城和产业发展单元，与十堰市周边市县以及园区之间产业协作互补。房县主动承接城市群产业转移，坚持创新驱动发展，加快建设现代产业体系，推动经济优化升级，打造集约高效的先进制造业集群。

1、东城工业园产业布局

重点发展汽车汽配、电子信息产业。做强做大汽车零部件、电子信息组团，以市场为导向，利用产业基础和区位优势，整合生产研发、市场营销、资本投资，将东城工业园打造成为资源节约、环境友好的新型综合性工业园，县域重要的产品研发、生产、集散中心，科技含量高、附加值高、高效益的产业集群区，城市综合新区，城市东大门。

2、北城工业园产业布局

规划北城工业园形成“一心、两轴、两区”的空间结构。一心是园区服务中心；两轴是串联南北向和东西向的循环产业发展轴线；三区是多个以产业功能导向划分为拆解再制造产业园等循环经济产业片区。打造以再生资源为基础，以循环经济为内通，以终端制品及综合利用为补充的省内一流的循环经济产业园区。

3、循环经济产业园产业布局

将循环经济产业园打造为一个国内有特色的节能环保产业发展基地，布局再生资源产业、新能源产业、生态修复产业、拆解再制造产业四大基础产业，集收集、处理、资源化、环境服务等功能于一体的复合型产业园区。计划到2025年，园区内项目达10个以上，培育一家以上上市企业，总产值实现300亿元，实现税收18亿元以上。

4、纺织产业园产业布局

按照全县“工业倍增、投资千亿”的思路通过PPP、BT、BOT、EPC 或与发达地区开发区合作飞地开发、借地开发以及工业地产开发等多途径多渠道多方位吸引社会资本进入，以恒达纺织、中润锦纶丝、弘耀袜业、裕丰袜业以及针纺化纤等为主导，延伸产业链，发展纺织服装及防护用品产业集群，三年引进80 余家纺织企业（项目），吸引投资300亿元，使纺织企业突破100家，确保2025年产值达到100亿元，真正建成全省最大的纺织产业园区、全国最大的袜业生产基地。

# 三、规划协调性分析

根据对房县工业园区扩区调区规划与国家相关行业规划、湖北省及地方相关发展规划的相符性以及与同级相关规划的协调性分析，房县工业园区扩区调区规划与《湖北省主体功能区规划》、《湖北省环境保护“十四五”规划》、《湖北省长江经济带绿色发展“十四五”规划》、《湖北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《十堰市人民政府关于印发十堰市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》、《房县国土空间总体规划（2021-2035年）》等在环境目标、资源利用、环境容量与承载力方面基本相符。

# 四、环境质量现状及主要环境问题

## 4.1 环境空气

根据十堰市生态环境局房县分局公布的环境质量公报，房县工业园区涉及城关镇和红塔镇，本次评价收集了2018~2022年房县房陵东大道站和诗经大道站近5年环境空气年均监测数据，对大气环境质量情况分析发现，2018~2022年间，房县的基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量整体趋势向好。

为进一步了解规划区域环境空气质量，本评价委托南阳广正检测科技有限公司对城源科技公交站、北城工业园西北角、况家营村、循环经济产业园西北角、许家湾，湖北弘耀袜业科技有限公司西侧、东城工业园区内、房县顺发新能源有限公司东南角8个检测点位进行环境空气质量现状监测。由监测结果可知，项目区域各指标均满足相应环境质量标准。

## 4.2 地表水

根据十堰市生态环境局公布的环境质量公报，房县工业园区周边最近的两个监测断面马栏河口和泉水湾2018-2022年均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类要求，水质情况较好。

为掌握工业园区周边主要地表水体的水环境质量现状，报告编制期间委托湖北守正检测科技有限公司对房县工业园区所在区域主要地表水体马栏河、高枧河等开展了连续监测。由监测结果可知，红塔镇污水处理厂排口对应高枧河上游500米、规划北城污水处理厂排口对应高枧河上游500米、规划北城污水处理厂排口对应高枧河下游1000米、规划北城污水处理厂排口对应高枧河下游3000米、高枧河与大里沟交汇口、城关镇污水处理厂排口对应马栏河上游500米、城关镇污水处理厂排口对应马栏河下游1000米、东城污水处理厂排口对应马栏河上游500米、东城污水处理厂排口对应马栏河下游1000米、东城污水处理厂排口对应马栏河下游3000米、马栏河与龙潭河交汇口、马栏河与高枧河交汇口共12个点位进行监测，检测因子共21项，监测结果显示，房县工业园区周边地表水各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

## 4.3 地下水

为了解房县工业园区地下水环境现状，本评价委托湖北守正检测科技有限公司对16个水质监测点和23个水位监测点进行监测，水质监测因子共34项指标。根据环境现状检测结果，房县工业园区地下水监测中各点位的各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

## 4.4 声环境

为掌握工业园区及周边环境敏感点声环境质量现状，本评价委托湖北守正检测科技有限公司对十堰天峰汽车饰件有限公司西北侧、泰山庙、况家营村、邹家院村南部等17个环境监测点位进行了声环境现状监测。由监测监测可知，区域声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类、4a类标准限值要求。

## 4.5 土壤环境

为掌握工业园区内土壤环境质量现状，本评价委托湖北守正检测科技有限公司对湖北港美厨卫科技有限公司、北城工业园南侧土壤、纺织产业园西部土壤等8个点位进行监测，监测结果显示工业园区内工业用地及物流仓储用地等第二类用地土壤中pH值、阳离子交换量、镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、镉、砷、六价铬、挥发性有机物（27项）、半挥发性有机物（11项）、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10~C40）等指标的含量未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，即这些污染物因子对土壤环境及人体健康的风险可以忽略。

# 五、环境影响预测与评价结论

## 5.1 地表水

房县红塔镇污水处理厂正常排污情况下，污染带的分布特征为：COD在排污口下游不形成污染带；远期COD在排污口下游也不形成；近期氨氮在排污口不形成污染带；远期氨氮在排污口下游也不形成污染带。当发生事故性排放时，污染物排放量将远远超出正常工况下污水出厂排出的污染量，将会造成下游水质污染物浓度升高，水质恶化，因此要坚决杜绝非正常情况下污水外排。污水处理厂必须修建事故池，严禁污水未经处理直接排放进入周边地表水体。

城关镇污水处理厂和东城污水处理厂尾水均排入马栏河，在正常排放情况下，两个污水处理厂尾水在马栏河内将形成一定距离的污染带。在污染带范围以外，其贡献值和本底值叠加后的预测值可以控制在国家标准范围内。现状监测情况表明，马栏河没有出现超标现象，但为了避免或降低园区生产废水和生活污水对马栏河水质的影响，园区必须结合项目的引进情况和产业发展方向，确保园区配套污水管网的建设先于拟引进项目建成，实现工业园区污水集中收集和处理，改善现状污染物散排现状。

规划新建的北城污水处理厂设计工业污水处理规模为10000m3/d，尾水进入高枧河，建设完成后，北城工业园工业污水将会进入该污水处理厂。在正常排放情况下，在高枧河内将形成一定距离的污染带，在污染带范围以外，其贡献值和本底值叠加后的预测值均可以达到II类水体要求。在事故发生时，排污口下游将会出现一定范围的污染，因此要严防事故的发生。现状监测情况表明，高枧河没有出现超标现象，园区的发生需要确保产业发展方向，确保污水处理厂处理方式满足特征因子的处理要求。

## 5.2 地下水

本次评价首先对园区模拟评价范围进行水文地质概念模型的刻画，经过参数调整与水位拟合，确定评价范围的地下水流场；选取园区具有代表性的特征点位进行地下水环境影响预测工作。选择最有代表性的NH3-N作为地下水污染物的预测因子。模拟结果显示正常状况下，按地下水环境导则要求，在本次预测评价方案条件下，无论是污染物最大运移距离，还是超标范围，在非正常工况下情况下，会在厂区及周边一定范围内污染地下水，但影响范围较小，均未迁移出园区范围，且周围无地下水敏感目标。本区地下水水力梯度平缓，第四系土层的水文地质参数能够阻滞污染物的迁移和扩散。根据模拟预测结果，虽然调查评价区域的水文地质条件不利于污染物的迁移，但是一旦发生重大风险，导致地下水污染的事件仍会发生。

针对项目需进行严格的防渗处理。园区内项目建设布局需充分结合地下水系统展布，宏观考虑园区整体污染装置，采取相应的防渗措施，并在其下游布设监测井和应急抽排水井，及时监测地下水水质，防止污染物进入地下对地下水环境造成影响。

## 5.3 环境空气

根据近三年房县环境空气质量，SO2、NO2、CO、O3均达到二级标准。规划实施后，按照情景一根据工业园区已建项目用地及污染物产生量及新增工业用地面积计算的排放量，是最不利条件下预测，根据预测结果可知：

规划实施后，常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、二次PM2.5的小时浓度贡献值、日均浓度贡献值均未出现超标，SO2、NO2、PM10、PM2.5、二次PM2.5的年均浓度贡献值均未超过30%；叠加背景值后，SO2、NO2、PM10年均值预测值均能够满足环境空气质量二级标准。

规划实施后，特征因子TVOC在预测范围内的短期浓度贡献值均未超标，长期浓度贡献值均未超过30%；叠加背景浓度后，TVOC污染物在网格点及各环境保护目标处的预测值均能满足相应的标准要求。

近年来房县已制定了一系列大气污染防治方案，可为区域环境质量改善做出一定贡献，建议持续推进锅炉和工业炉窑的燃料清洁替代，控制工业污染物排放，加大机动车尾气控制。从区域层面考虑，国家和省市“大气十条”，加强大气污染的联防联控，从区域层面调整产业结构，继续强化源头管控、实施清洁能源替代、深化烟气废气治理、强化面源治理、深化机动车船污染防治等，以保证区域大气环境质量持续改善。

## 5.4 声环境

工业园区噪声污染源分为建筑施工噪声源、交通噪声源、工业噪声源。随着工业园区规划实施，工业噪声将成为区内主要噪声源，其次为交通噪声与建筑施工噪声，工业园区通过优化用地布局，设置道路绿化隔离带，优化企业厂区平面布局，划定卫生防护距离等措施后，各功能区的环境噪声可以满足城市区域噪声控制标准的要求。

## 5.5 固体废物

根据工业园区固体废物污染源分析，园区规划实施期间产生的固体废物类别主要为施工弃土弃渣、生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

建设过程中的施工弃土弃渣主要包括多余土方、建筑废料（如混凝土废料、废木料）。多余土方、建筑垃圾中的一般工业固体废物尽可能的进行综合回收利用，无法回收利用的运至指定的弃土场和弃渣场进行处理。废油漆桶、剩余油漆稀释剂等委托有资质的单位进行安全处置。

生活垃圾的收集和堆存与工业废弃物分开进行。产生的生活垃圾用专门容器收集后通过专用垃圾车运送市政生活垃圾处置设施进行处置。同时，产生的生活垃圾尽量做到分类处理，尽量实现生活垃圾的无害化资源化处理。根据工业园区规划，生活垃圾处理处置率可达100%，园区产生的生活垃圾不会对环境造成较大影响。

根据一般工业固体废物源强预测，园区规划期排放的一般工业固废主要为工业边角料、废铅蓄电池、废钢铁、废工业沉渣、残次产品、废催化剂、废活性炭、废矿物油、废包装材料等。工业边角料、废钢铁外售处理，一般固废主要立足于综合利用和尽量全部利用，没有综合利用的也已全部实现安全处置。

园区内危废废物必须严格按照国家相关管理规定及规范进行安全处置，并建设符合国家规范要求的临时储存场所。产生危险废物的入区企业应与有危险废物处理资质的单位签订处理协议，危险废物定期由有危险废物处理资质的单位收集，建设单位不得随意处置。同时必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌。

在落实各项处理措施后，工业园区内固体废物均可得到妥善处理，不外排，对环境影响不大。

# 六、规划综合论证及调整建议

## 6.1 产业布局优化调整建议

建议正视工业园区现有区块、企业空间分布和产业类别分散布局的现状，加强区内产业布局的组团式管理，严格规范新入区产业的布局，逐渐引导现有企业向相应产业组团集聚，对于工业园已经停产的企业，建议提出合理利用现有占用土地的措施。

根据现有企业污染排放情况调查，工业园区大气污染物SO2、氮氧化物、颗粒物及VOCs排放量均较大，占房县现有污染物排放总量的比例较高。建议根据房县污染物排放总量控制要求，以“环境质量不变坏”为基本原则，确定合理的产业总规模，并倡导采用先进工艺技术和污染控制技术最大限度减少污染物的排放，控制产业发展规模。

同时，各区块现状入驻或建设的不符合本轮产业组团划分的企业，要加强管理，控制其发展规模，必要时实施搬迁或用地置换，各区块规划范围内禁止新建不符合产业功能定位的企业。

## 6.2 产业结构优化调整建议

结合内部条件以及发展环境，联系房县工业园区实际，建议以SO战略为主，以WO、ST和WT战略为辅，产业发展积极作为，同时坚守生态环境和安全底线，促进园区产业质量和绿色安全发展再上新台阶。

工业园区要选择符合新型工业化道路的新兴产业来发展。具体来讲，园区在行业门类选择上，要选择低污染、低排放、低能耗的行业类型，避免继续采用工业园区传统的增长模式，走资源节约、环境友好型的发展道路。从技术水平上，选择具有高科技含量的行业企业，用先进科技装备企业，使产业具备国际国内双重竞争力。从产业规模上来看，工业园区工业应按照主导产业规划，配置相关产业链，实现产业集约效应。要根据不同的行业类型选择不同规模的行业企业。提高了产业发展的准入门槛，才可以保证园区发展质量和效益。

园区项目引进尽可能遵循生态工业产业链原则，统筹考虑园内和园外两个生态链，做到生产过程原料、能源、副产品、废料的循环利用和梯级利用，最大限度降低三废排放。重点对于园区的产业发展方向应作调整升级，避免重复低端发展。鼓励符合产品链延伸的项目，推行清洁生产，建立各园区及企业间的循环经济产业链。

## 6.3 用地类型调整建议

纺织产业园西南角仍有部分居住用地，因此建议对该区域居民进行搬迁，对用地类型进行调整，确保工业园区产业发展不会对周边的居民造成影响。

工业园区周边与主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离应根据当地的自然、气象条件，通过项目环境影响评价确定出相应的防护距离。

## 6.4 环保设施调整建议

根据近三年十堰市生态环境质量公报，以及环境现状调查，马栏河、高枧河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，近3年（2020年、2021年、2022年）均能够达到相应要求，水质情况良好。

在确保污水处理厂正常排放的基础上，要求工业园区污水管网铺设进一步完善，园区事故池排放口、初期雨水收集池排放口、污水总排口应设置切换阀，完善废水排放系统。

推进工业固体废弃物的综合回收利用，实现固体废弃物的无害化、减量化和资源化。工业危险废物处置率达到100%。建设垃圾收集、转运全封闭式现代化设施服务体系。控制垃圾转运站对周边环境的影响。要求各企业单独设置危险废物暂存间，明确企业为责任主体。

为减少园区取用外环境水资源量，建议园区积极倡导推行中水回用，入驻园区各企业根据各自的生产工艺排水水质，对排水特点进行分类，尽量实现厂内回用污水，减少新鲜水用水量，降低房县水资源承受力，同时也可减小排水量和污水处理厂的处理量。

## 6.5 绿化规划调整建议

目前园区内各个区块范围较小，园区内道路设施相对较少，因此企业与企业之间的绿化隔离带较少，考虑到相关产业之间的绿地设置的必要性，故针对绿化用地调整提出如下建议：

建议工业园区内增加绿地面积，道路两侧设置足够的行道树；园区周边与主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离应根据当地的自然、气象条件，通过项目环境影响评价确定。建议在卫生防护距离内进行绿化。

## 6.6 能源利用规划调整建议

目前房县工业园区内有工业锅炉13台，主要是生物质和天然气锅炉。后期发展中应汇总园区工业园锅炉的型号、能源消耗量、效率等信息，逐步淘汰能源利用效率低下的锅炉。

## 6.7 环境管理调整建议

严格执行国家环境保护“三同时”制度和排污许可证制度，并对入驻房县工业园的企业执行工程排污总量控制，确保园区污染物排放总量不超过总量控制指标。

为了落实房县高质量发展目标，建议完善工业园区生态环境机构设置，强化园区生态环境保护工作，按照规划及规划环评要求加强入园项目引进管理，在规划实施过程中，贯彻“低碳经济、循环经济”的理念，强化清洁生产与绿色管理。

建议加强对入区企业的环境管理工作，特别是在审批入区企业时，将待入区企业的污染物种类、污染物排放量、对污染物的处理设施、处理效果分析、单位GDP能耗、单位GDP用水量、风险管控机制、企业自身环境管理目标与环境管理机构设置情况等进行重点审查。在引进项目时应充分论证，将循环经济、低能耗、资源回收再利用等理念纳入到房县工业园区入区企业和待入区企业的环境管理目标中。

# 七、环境影响减缓对策和措施

本次评价主要从环境影响预防对策和措施、环境影响最小化对策和措施方面提出房县工业园区区环境影响减缓对策和措施。具体见表1.7-1。

表7-1环境影响减缓和对策措施清单

| 分类 | 污染防治措施 |
| --- | --- |
| 环境影响预防对策和措施 | 建立健全工业园区环境管理体系 | 1、设立工业园区环保管理人员； 2、确定环境管理目标和环境管理职责； |
|  | 制定环境风险防范与应急预案 | 1、风险管理措施； 2、社会风险防范措施； 3、事故应急预案的体系定位； 4、工业园区应急预案。 |
|  | 实施环境准入 | 依据分区管控要求设置环境准入条件，并结合工业园区发展定位和产业规划设置产业禁止及限制准入环境负面清单。 |
| 环境影响最小化对策和措施 | 地表水环境保护措施 | 加快房县工业园区污水集中处理设施建设，要求所有纳管企业废水除pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP常规指标执行各区块污水处理厂进水水质要求外，入园企业的一类污染物均应自行处理，在车间排口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1要求。入园企业废水中其他特征污染物，企业也必须自行处理，出水应达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准或对应污水处理厂的纳管标准要求。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中没有规定限值的污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。凡有国家行业水污染物排放标准的，执行相应国家行业水污染物排放标准。 |
|  | 大气环境保护措施 | 区域大气环境整治措施：①优化产业结构，加快绿色转型升级；②优化能源结构，提升低碳清洁水平；③加快污染深度治理工作，扩展减排空间。 工业废气污染源控制措施：①调整能源结构，逐步扩大清洁能源比例，建设集中供热设施；②提高能源利用率，合理控制能源消耗总量；③强化污染源治理，实施在线监控，确保达标排放；④实施总量控制；⑤加强排污限额管理，实行排污权有偿转让制度；⑤建设大气预防预警监控点。 生活废气污染源控制措施：①提高园区燃气化率；②加强饮食娱乐服务行业管理，减轻油烟污染。 交通和地面扬尘污染控制措施：①加强建筑施工和道路扬尘治理；②加强机动车尾气综合治理。 根据行业特点重点治理机械装备制造行业的挥发性有机物；合理园区布局，扩大绿化面积，设置绿化隔离带。 |
|  | 地下水环境保护措施 | 根据工业园区中企业可能发生的地下水污染情况，地下水防控措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。典型项目以主动防渗措施为主，被动防渗措施为辅；人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。同时加强对循环经济产业园可能发生的地下水污染情况进行严格管控。 |
|  | 声环境保护措施 | 对工业园区内建筑施工项目采取开工前15天排污申报登记和排污许可证制度，施工作业时间应避开居民休息时间，对确需在距离居民区较近的位置连续施工的项目，需由相应生态环境主管部门批准，提前公告项目周围居民，且工业园区和相应生态环境主管部门应加强对建筑施工场地进行监督检查。 交通噪声的防治需要从道路的规划设计、交通车辆行驶噪声的降低和交通噪声的管理等方面入手；工业噪声主要从达标排放，选用低噪声、低振动的设备，加强设备噪声控制、优化工业区布局和加强绿化隔离设计等方面进行工业噪声的控制。 |
|  | 固体废物管理与处置措施 | 推广生活垃圾分类袋装化，便于后续垃圾分类处置和综合利用，对垃圾中有用的物质尽可能地回收利用。日常生活垃圾先收集到工业园区各区块内垃圾点，垃圾点的垃圾由环卫部门收集送到转运站，再由城市环卫部门运往生活垃圾无害化处理场处理。推进垃圾处理的社会化服务和市场化运作。 一般工业固废由工业园区及企业安排进行综合利用，分类收集金属、塑料边角料、不合格的产品、废纸张、废弃的木，尽可能地回收综合利用；既无利用价值也无毒性的废物运至垃圾填埋场填埋，必须实现固体废物100%安全无害化处置。在工业园区推广清洁生产和循环经济理念，从源头减少固体废物的排放量，提高固废的综合利用率，做到工业废物减量化、无害化和资源化。 危险废物控制的原则建立基于危险废物全过程管理的决策支持系统，从危险废物产生、收集、运输、综合利用、贮存、处理到最终处置的全过程进行管理和控制。有毒有害危险废物一般交有回收利用能力的单位再利用，以达到固体废物资源化、减量化和无害化处理。不能利用的毒有害危险废物企业应有暂存设施，统一送往有资质的单位进行处置，并实施危废转移联单制度，防止任何形势的不合理利用和处理处置，危险废物综合利用及处置率应达到100%。 |
|  | 土壤环境影响减缓措施 | 工业园区应定期开展土壤环境质量调查。掌握园区各区块重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。建立园区土壤环境质量状况定期调查制度，设定常规监测点位。根据质量调查与评估结果，应逐步建立污染地块名录和开发利用负面清单，合理确定每一块土地用途。 |
| 生态环保与生态建设 | 工业园区开发建设过程将对现有的生态环境带来一定的影响，为使园区开发建设和环境保护协调发展，园区应以生态美学观和务实节俭的精神进行区域的生态建设。为建设生态型工业园，需强化园区内部生态修复，净化和改善区域环境；加强区域周边生态建设，净化和控制污染影响范围；注重敏感区域生态保护，保障敏感区的功能。 |
| 具体建设项目的环保措施 | 大气污染防治 | 入园企业废气排放要严格按照各行业的国家标准要求，采取有效措施，严格控制工艺废气排放、生产设备密封点泄露、废水废液废渣系统逸散等环节及非正常工况排污。 |
|  | 废水排放治理 | 入园企业应根据“雨污分流、清污分流、污污分治、一水多用、分质回用”的原则设计废水处理处置方案。 |
|  | 地下水污染防治 | 入园企业应加强地下水污染防治工作。对重点污染防治区、一般污染防治区采取分区防渗措施，加强监控，严防污染地下水。制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。 |
|  | 固体废物污染防治 | 多措并举提高一般工业固废的综合利用水平。鼓励大宗工业固废的综合利用，配套相应鼓励政策，同时与工业园周边园区和企业积极联系，提高工业固废的综合利用率。 |
|  | 噪声污染防治 | 入园企业应优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备。对高噪声声源采取隔声、消声等措施，使得厂界昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 |

# 八、总体评价结论

《湖北房县工业园区扩区调区规划（2022-2035）》与《湖北省主体功能区规划》、《长江经济带生态环境保护规划》、《十堰市国土空间总体规划（2021-2035年）》（公示稿）、《房县国土空间总体规划（2021-2035年）》（公示稿）等规划相符合；满足《湖北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鄂政发〔2020〕21号）和《十堰市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（十政发〔2021〕9号）的相关要求；规划的主导产业及发展目标与《十堰市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》、《房县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》基本相符；规划布局、产业结构基本合理，规划实施环境制约因素可控，对区域环境的影响在可接受范围内，在严格落实《报告书》确定的“三线一单”管控目标情况下，规划方案具有环境可行性，规划的实施对推进区域产业布局及产业的优化调整具有积极的作用。

报告认为，规划方案在目标定位、产业结构和规模等方面较为合理，在进一步优化规划实施和局部用地布局、完善基础设施建设、健全环境管理体系、严格落实资源保护和环境影响减缓对策措施后，从资源环境保护而言是可行的，也有利于促进区域经济、社会的协调、可持续发展。